BASTONCU

SEVİYE 4

23UMS.….-6

| Meslek: | Bastoncu |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarihli ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | … |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya iş yerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlere dair bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ASA: Sopanın ucunda tutma yeri olmayan veya tutma yeri topuz şeklinde olan bastonları,

BASTON AĞACI: Kızılcık, ceviz, akgürgen, yabani elma, yabani erik, döngel (muşmula) ve dişbudak türü ağaçları,

BASTON ÇEŞİTLERİ: Yılanlı, burma, budaklı, çentikli, oyma, klasik, ortopedik, asa, baklava dilimli ve madenci bastonunu,

BASTON TEZGÂHI: Bastonun üretim sürecinin doğrultma-düzeltme, sap ve pabuca kavela deliğinin açılması ve törpü aşamalarında kullanılan; el yapımı bir düzeneği,

BIÇAK: Oyma ve süsleme işleminde kullanılan aleti,

BOYALAR: Bastonlara renk vermek ya da onları dış etkilerden korumak için kullanılan renkli boyar maddeleri,

ÇİNKO: Kezzaba sarı renk verilmesi işleminde kullanılan ve kezzabın zarar verici özelliğinin de giderilmesini sağlayan 1-2 mm kalınlığında çinko levhayı,

DİŞÇİ FREZESİ: Ucuna takılan ufak uçlarla bastonda deseni ortaya çıkarma veya oyma işleminde kullanılan aleti,

DOLGU VERNİK: Bastonun verniklenmesi işleminde kullanılan, marangoz ve mobilya atölyelerinin kullandığı selülozik tip dolgu verniğini,

DOĞRULTMA DÜZELTME TAHTASI: Ağaç baston saplarının düzeltilmesini sağlayan tahtayı,

EĞE: Çaprazlamada dişleri olan ve parçacıklar kopartarak yüzeyi temizleyen çelikten yapılmış aleti,

EL TORNASI: Demirden yapılmış, bastonluk dalın kabuklarından soyulup düzeltilmesinde ve kavela açılmasında kullanılan özel yapım bir aleti,

FATURA AÇMAK: Tornalanan parçada çap değişikliğinin meydana geldiği yüzeylere istenilen biçimi vermeyi,

FIRINLAMA: Ağacın yapay olarak kurutulmasını sağlayan işleme,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

ISITMA DÜZENEĞİ: Tüp, ocak, su tenekesi ve buhar kazanı olmak üzere dört parçadan oluşan, baston dallarının ısıtılması işleminde kullanılan düzeneği,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İSKARPELA: Ağaç işlerinde ahşaba şekil vermek üzere kullanılan el aletini,

İŞ KAZASI: İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

KAVELA: Ahşapta bağlantı yerlerini güçlendirmek için yapılan işlemi,

KEZZAP: Bastona renk vermede kullanılan asetik asit ya da nitrik asit adıyla bilinen sıvı asiti,

KIL TESTERE: Baston ve sapın birbirine tam birleşmesini önleyen pürüzlerin giderilmesinde kullanılan küçük testereyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MENGENE: Bastona zarar vermeden sıkıştırmak suretiyle onu sabitleyen ve baston üzerinde figür çalışması yapılmasını sağlayan aleti,

MÜREKKEP: Farklı renklerde olup yazı yazmakta kullanılan, bastonda süslemeler yapmak için daha çok siyah çini türü kullanılan sıvı boyayı,

PARLAK VERNİK: Bastonun verniklenmesi işleminde kullanılan, marangoz ve mobilya atölyelerinin kullandığı selülozik tip parlak verniğini,

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RENDE: Ana gövde üzerindeki delikten geçen çelik bıçağın, ayar demiri ile sıkıştırma tahtası arasında sabitlenmesi ile oluşmuş kesici-düzeltici, ahşap aleti,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

SEDEF: Birçok deniz hayvanının kabuğunda bulunan, sert, beyaz, gökkuşağı pırıltılı ve baston süslemede kullanılan maddeyi,

SİSTİRE: Ahşap malzemelerde pürüzlü yüzeyleri düzeltmek için kullanılan çelikten yapılmış oygu aletini,

ŞERİT TESTERE: Tornalanmamış dalların uçlarının kesilerek düzeltilmesi ve sap yapılması işleminde kullanılan testereyi,

TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TİNER: Verniğin akışkanlığını sağlamak için kullanılan selülozik cins kimyasalı,

TORNA: Ahşap malzemeyi yuvarlamaya yarayan aleti,

TÖRPÜ: Motif konturlarını açmak için kullanılan aleti,

TUTKAL: Marangoz ve mobilya atölyelerinde kullanılan ağaç yapıştırıcısını,

YAKI KALEMİ: Elektik akımıyla ısıtılmış krom-nikel tel vasıtasıyla bastonda yılan gibi çeşitli hayvanların çizimi, isim yazma, çiçek motifi yapma gibi figürlerin yapılmasında kullanılan aleti,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	8

3.3. Tutum ve Davranışlar	9

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	10

# GİRİŞ

Bastoncu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nin görevlendirdiği Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

## Bastoncu (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan; baston çeşidine uygun malzeme hazırlığı yapan ve baston yapan nitelikli kişidir.

## Bastonlar; klasik modeller, özgün modeller ve kullanım amacına göre şekillendirilen modeller olmak üzere geniş çeşitliliği olan bir sanattır. Uygulamada faklı ağaç türleri, kemik, gümüş, altın, plastik, boynuz, sedef, fildişi vb. birçok malzeme kullanılmaktadır. Uygulayıcıların klasik modelleri bilmesi ve yeni tasarımlar yapabilmesi için el becerileri ve yaratıcılık özelliklerinin iyi olması beklenir.

## Baston kelimesi Türkçeye İtalyanca bastone kelimesinden geçmiştir. TDK Sözlüğü’nde baston, “yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan bir araç,” olarak tanımlanmıştır.

## Baston yapımında kullanılan figürler arasında hayvan figürleri önemli bir yer tutmaktadır. En sık kullanılan figürler arasında yılan, kurt, at, aslan, kartal, kuş, balık, ördek, kaz sayılabilir. Devrekli baston ustalarına göre yılan motifinin sık kullanılması, yılanın sağlık ve uzun ömrün sembolü olmasından ve kıvrımlı oluşu sayesinde baston gövdesine uygun olarak işlenebilmesinden gelir.

## Yapraklar, gül, lale, papatya, karanfil gibi çiçekler ve üzüm, nar gibi meyvelerin yanı sıra yaşamın sonsuzluğunu sembolize eden kare, dikdörtgen, üçgen, baklava, daire, çoban çentiği ve yıldız motifleri de en sık rastlanan geleneksel baston motifleri arasındadır.

## Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 2651 (Görsel Sanatçılar)

## Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

18.02.2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar İle Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik”.

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bastoncu (Seviye 4) ışık alan, kapalı ve uygulamaya uygun ısıdaki alanlarda çalışır. Çalışma ortamı sakin ve konsantre olmasını sağlayıcı olmalıdır. Çalışmalarını tek başına yada grupla birlikte yürütebilir. Malzeme hazırlığı ve uygulamalarda uzun süreler hareket halinde çalışmalar yapabilir. Çalışma gün ve saatleri görev uygulama yapacağı tekniklere göre değişkenlik göstermektedir. Hafta sonu veya resmî tatil günlerinde ve seyahat gerektiğinde önceden belirlenmiş çalışma koşulları, sözleşme, iş akdi ve ilgili kanunlar doğrultusunda çalışır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, meslek hastalığı ve yaralanma gibi sorunlar oluşması riskleri bulunmaktadır. Kullanılan malzemelerin niteliğinden dolayı temas ve solunumla ilgili rahatsızlıklar görülebilir. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir. Risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır. Bu kapsamda işveren tarafından risklerin değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi sağlanır.

# MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gerekliliklerini Uygulamak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulamak | A.1.1 | İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | İSG önlemleri ve iş süreçlerine uygulanması Araç, gereç ve ekipmanların kullanımında uyulması gereken sağlık ve güvenlik işaretleri ve anlamları KKD türleri ve kullanımı Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler Çalışma ortamında görülebilecek tehlike, risk ve ramak kala olaylar ve alınması gereken önlemler Çalışma ortamında görülebilecek acil durum türleri ve alınması gereken önlemler İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve bertaraf yöntemleri Atık Yönetimi Yönetmeliği İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanması, muhafazası ve teslim yöntemleri İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipman seçiminde uyulması gereken kalite gereklilikleri İş süreçlerinin uygulanması esnasında uyulması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.1.2 | İşin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanları sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Acil durumlarda, acil durum planında yer alan önlemleri uygular. |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin tasnifini ve bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanmasını, muhafazasını ve teslimini talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.3.1 | İş süreçlerinde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş Organizasyonu Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | İş planlaması yapmak | B.1.1 | Uygulayacağı baston modeline göre yapılacak işleri planlar. | Uygulayacağı baston modeline göre iş planı hazırlama Baston yapımında kullanılan araç, gereç ve ekipman türleri ve özellikleri Baston yapımında kullanılan araç, gereç ve ekipmanları temin etme yöntemleri İş süreçlerinde tutulması gereken kayıt türleri ve yöntemleri Kişisel temizlik ve bakım kuralları Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetleri İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliği İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımı İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların muhafaza koşulları |
|  |  | B.1.2 | Uygulayacağı baston modelinin yapımında kullanılacağı araç, gereç ve ekipmanları temin eder. |  |
|  |  | B.1.3 | İş süreçlerinde kayıt tutma ve arşivlemeye yönelik işlemleri yöntemine uygun olarak yapar. |  |
| B.2 | Kişisel hazırlık yapmak | B.2.1 | Çalışma öncesi el yıkama gibi kişisel temizlik önlemlerini alır. |  |
|  |  | B.2.2 | Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetini giyer. |  |
| B.3 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların hazırlık ve bakımını yapmak | B.3.1 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.2 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımını talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.3 | Araç, gereç ve ekipmanları belirlenmiş saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza eder. |  |

| Görev | C. Baston Çeşidine Uygun Malzeme Hazırlığı Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Üreteceği baston çeşidini belirlemek | C.1.1 | Müşteriden baston talebi ve kullanım amacı gibi bilgileri alır. | Baston türleri (yılanlı, burma, budaklı, çentikli, oyma, klasik, ortopedik, asa, baklavalı, madenci bastonu, yöreye özgü isimler; kızılcık ağacı - kiren ağacı asit - kezzap baston- daynak, çelgen daynak) ve özellikleri Baston türlerinde kullanılan klasik modeller ve özgün modeller Baston gövdesi yapımında kullanılan ağaç türleri [kızılcık, ceviz, akgürgen, yabani elma, yabani erik, döngel (muşmula), dişbudak, ithal ağaç] ve özellikleri Baston yapımı için ağacı uygun ebatlarda kesme ve bekletme yöntemleri |
|  |  | C.1.2 | Müşteriye bastonların özellikleri, klasik modeller ve özgün modeller hakkında bilgi verir. |  |
|  |  | C.1.3 | Müşteri talebine uygun üreteceği baston çeşidine, kullanılacak desen ve malzemelere karar verir. |  |
| C.2 | Baston gövdesi için malzeme hazırlığı yapmak | C.2.1 | Baston gövdesi yapımında kullanacağı ham ağaç türünü seçer. |  |
|  |  | C.2.2 | Ham ağacı baston türüne göre belirtilen ölçülerde keser. |  |
|  |  | C.2.3 | Kesilen ham ağacı fırınlamaya uygun hale getirir. |  |
|  |  | C.2.4 | Ham ağacın nemini atması ve yumuşaması için fırınlanmasını sağlar. |  |
|  |  | C.2.5 | Fırınlanmış ham ağacı düzeltme tahtasında doğrultur. |  |

| Görev | C. Baston Çeşidine Uygun Malzeme Hazırlığı Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.3 | Baston sapı için malzeme hazırlığı yapmak | C.3.1 | Baston sap kısmı yapımında kullanacağı malzemeleri (faklı ağaç türleri, kemik, gümüş, altın, plastik, boynuz, sedef, fildişi vb.) seçer. | Baston sapı yapımında kullanılan ağaç türleri ve özellikleri Baston sapı yapımında kullanılan malzeme türleri (faklı ağaç türleri, kemik, gümüş, altın, plastik, boynuz, sedef, fildişi vb.) ve özellikleri Baston süslemelerinin anlamları ve süsleme yöntemleri Baston süslemede kullanılan ekipman, araç, gereç ve malzemeler |
|  |  | C.3.2 | Baston türüne göre sapta kullanacağı malzemeleri belirtilen ölçülerde keserek hazırlar. |  |
| C.4 | Baston süslemesi için malzeme hazırlığı yapmak | C.4.1 | Baston süslemede kullanacağı malzemeleri (boya, vernik, cila, çini mürekkebi, sedef, gümüş alüminyum tel vb.) temin eder. |  |
|  |  | C.4.2 | Baston süslemede kullanacağı araç ve gereçleri temin eder. |  |

| Görev | D. Baston Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Baston gövdesine elle şekil vermek | D.1.1 | Gövdeyi yapılmak istenen modele göre törpü ile yuvarlatır. | Baston gövdesinin özellikleri Baston gövdesi şekillendirme yöntemleri Baston gövdesini sistireleme Kavela deliği açma Baston gövdesini elle şekillendirmede kullanılan ekipman, araç ve gereçler Baston gövdesini tornada şekillendirmede kullanılan ekipman, araç ve gereçler Baston sapını şekillendirmede kullanılan motifler Baston sapını şekillendirme yöntemleri |
|  |  | D.1.2 | Gövde üzerini desen verme tekniklerini kullanarak (oyma, kazıma, yakma, boyama) elle işler. |  |
|  |  | D.1.3 | Deseni eğe ile ayrıntılandırır. |  |
|  |  | D.1.4 | Şekillendirdiği gövdeye yöntemine uygun sistireler. |  |
|  |  | D.1.5 | Gövdenin sap kısmına elle kavela delikleri açar. |  |
| D.2 | Baston gövdesine torna ile şekil vermek | D.2.1 | İstenilen desene göre gövdeye torna ile fatura açar. |  |
|  |  | D.2.2 | Gövdeyi kullanacağı desen verme tekniğine göre tornada işler. |  |
|  |  | D.2.3 | Gövdenin sap kısmına torna ile kavela delikleri açar. |  |
| D.3 | Baston sapına şekil vermek | D.3.1 | Sap kısmında kullanacağı ağacı modelleyeceği baston çeşidine göre şerit makine ile biçer. |  |
|  |  | D.3.2 | İstenilen desene göre baston sapında kullanacağı ağacı uygun yöntemle şekillendirir. |  |
|  |  | D.3.3 | İstenilen desene göre baston sapında kullanılacak diğer malzemeleri uygun yöntemle şekillendirir. |  |
|  |  | D.3.4 | Şekillendirdiği malzemeleri birleştirerek sapı oluşturur. |  |

| Görev | D. Baston Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.4 | Baston parçalarını birleştirmek | D.4.1 | İşlenmiş sapı gövdeye tutkalla monte eder. | Baston parçalarını birleştirme yöntem ve teknikleri Baston boyamakta kullanılan boya çeşitleri ve özellikleri Baston boyama yöntem ve teknikleri Baston vernikleme yöntem ve teknikleri |
|  |  | D.4.2 | Gövde ve sap kısmına düzeltme işlemleri yapar. |  |
|  |  | D.4.3 | Baston gövdesinin uç kısmına kavela delikleri açar. |  |
|  |  | D.4.4 | Boynuz/poliamit ucu gövdedeki kavela deliğine tutkalla yapıştırır. |  |
| D.5 | Baston boyama işlemlerini yapmak | D.5.1 | Baston yüzeyinde zımpara ile son düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. |  |
|  |  | D.5.2 | İşlenen motifleri kullanacağı boya türüne (doğal boyalar, kök boyalar, çini mürekkebi, nitrik asit, yakma vb.) ve boyama tekniğine uygun olarak renklendirir. |  |
|  |  | D.5.3 | Bastonu uygun yöntemler kullanarak vernikler/cilalar. |  |

| Görev | E. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri ve süreçleri takip etmek | E.1.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri uygun kaynaklardan takip eder. | Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edeceği kurum, kuruluş ve yayınlar Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar Alanıyla ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar etkinliklerini takip edeceği araçlar Kişisel portföy oluşturma |
|  |  | E.1.2 | Mesleği ile ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar türü faaliyetlere katılır. |  |
| E.2 | Bireysel mesleki gelişimini sağlamak | E.2.1 | Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarına katılır. |  |
|  |  | E.2.2 | Diğer sanat dalları ile ilgili faaliyetleri takip ederek, mesleki ve kişisel gelişimini sağlar.. |  |
|  |  | E.2.3 | Mesleki eser, belge ve dokümanlarından kişisel portföyünü hazırlar. |  |
| E.3 | Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak | E.3.1 | Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur. |  |
|  |  | E.3.2 | Meslektaşlarının talebi halinde mesleki ilkeler, konular ve uygulamaları hakkında görüş bildirir. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Baston tezgâhı

- Bıçak

- Boya malzemeleri

- Çinko

- Dişçi frezesi

- Dolgu vernik

- Doğrultma düzeltme tahtası

- Eğe

- El tornası

- Isıtma düzeneği

- İskarpela

- Kavela

- Kezzap

- Kıl Testere

- KKD (önlük, eldiven, gözlük)

- Mengene

- Mürekkep

- Parlak vernik

- Rende

- Sistire

- Şerit testere

- Torna

- Törpü

- Tutkal

- Yakı kalemi

- Zımpara

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanlar ile malzemelerin verimli kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamının temizlik ve düzenine özen göstermek

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında olumlu ve duyarlı olmak

- Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çalışmalarında detaylara estetik yaklaşım ve özen göstermek Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Geribildirimlere, uyarılara ve eleştirilere açık olmak

- Herhangi bir kriz anında sorunların çözümüne yönelik tutum sergilemek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşbirliğine açık olmak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Meslek etiğine uygun davranmak

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Sorumluluğundaki görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye özen göstermek

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Ünvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tansel Işık | Devrek Lisesi mezunu, Gazi üniversitesi iktisat bölümü 3. sınıf terk, Usta öğretici, Yaşayan İnsan Ödülü sahibi | 1978 yılından beri çırak, kalfa, usta olarak devrek bastonu yapmakta olup, bilfiil çalışan en eski Devrek Bastonu ustası |
| 2. | Sıddı Zübeyde Atan Bülbül | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar (Tezhip) Yüksek Lisans | 25 yıllık, Ebru ve Tezhip Sanatkârı Anadolu El Sanatları Derneği Sanat ve Eğitim Kurulu Üyesi/ Proje Koordinatörü |
| 3. | Uğur Türker | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Lisans Anadolu Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Lisans | 2016- Devam ediyor Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uluslararası Festivaller Birliği Geleneksel Sanatlar Kurulu Başkanı |
| 4. | Dr. Öğr. Üyesi Çetin Öztürk | Afyon Kocatepe Üniversitesi, (Lisans-Yüksek Lisans –Doktora), Seramik Mühendisliği, TU Bergakademie Freiberg Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik | Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (2015-2023), Seramik Bölümü (2023- Devam ediyor) |
| 5. | Doç. Dr. Aslıhan Erkmen | 2011- İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (Dr) | 2020- Devam ediyor İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi |
| 6. | Melike Temiz | 2019- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans 2015- Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü | 2022- Devam ediyor Geleneksel Sanatlar Derneği, Kültür, Sanat ve Yayın Koordinatörü |
| 7. | Tülay Aslıhak Uğurelli | Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilim Bölümü Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilim Bölümü Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdür V. |
| 8. | Nazan Kıvrakoğlu | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı |
| 9. | Selcen Avcı | Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans, DACUM Eğitimi TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Moderatörü, 20 yıl |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü

- Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

- Hak-İş Konfederasyonu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Ankara Sanayi Odası (ASO)

- Ankara Ticaret Odası (ATO)

- İstanbul Ticaret Odası (İTO)

- İstanbul Sanayi Odası (İSO)

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

- Belgelendirme Kuruluşları Derneği (BEKDER)

- Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği (YBKDER)

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Sanatları Bölümü,

- Geleneksel Sanatlar Derneği

- İstanbul Gedik Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Halk Kültürü Daire Başkanlığı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Somut Olmayan Kültürel Miras Daire Başkanlığı

- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

- Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(TÜRK-İŞ)

Mesleki Yeterlilik Kurumu

- MYK Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, 		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, 		Üye (Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Temsilcisi)

Fethullah GÜNER, 				Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN, 	Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Eda AKBULUT, 		                       Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 4 olarak belirlenmiştir.