TALİKACI

SEVİYE 6

23UMS.….-6

| Meslek: | Talikacı |
| --- | --- |
| Seviye: | 6 |
| Referans Kodu: | ……………………………………. |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarihli ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | … |
| Revizyon No: | … |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL DURUM: İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek veya iş yerini dışarıdan etkileyebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, zehirlenme, salgın hastalık, radyoaktif sızıntı, sabotaj ve doğal afet gibi ivedilikle müdahale gerektiren olayları,

ACİL DURUM PLANI: İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlere dair bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

ARKA BAĞCIK: Üzerine makasların bağlandığı ahşap parçayı,

ARKA KUNDAK: Arabanın metal arka dingilinin üzerine purvant ile sabitlenen, arka bağcık altında yer alan sabit ve güçlü ahşap parçayı,

ASTARLAMA: Ahşabı atmosferik etkilere karşı koruyan ve boyama işini kolaylaştıran ön işlemi,

BAŞLIK: Tekerleğin ortasında bulunan ve sert ağaçtan (meşe, kayın vb.) tornada işlenerek şekillendirilen ahşap parçayı,

BAŞLIK ÇEMBERİ: Ahşap başlığın dış kısmında bulunan metal parçayı,

ÇEKİ DEMİRİ: Araba ile atı birbirine bağlayan parçayı,

DİNGİL MİLİ: İki ucu tornalanmış, yivlenmiş, üzerinde tekerleklerin döndüğü ön ve arka kundağına sabitlenen metal parçayı,

ESPİT: Tekerleğin dış çemberini oluşturan ve her biri dairenin 1/6’sına tekabül eden 6 adet ahşap parçayı,

IÇKI: Ahşabı oval ya da yuvarlak şekillendirmeyi sağlayan kavisli ve bir yüzeyi bilenmiş el aletini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞ KAZASI: İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

KANAT: Arabanın kasa kısmında iki yanlarda bulunan şekillendirilmiş 9 parça ahşap ve 2 adet tahtadan oluşan yük ve eşya taşımayı kolaylaştırır yan yükseltiyi,

KASA: 6 adet taban tahtası, 4 adet söven, 2 adet üst yastık ve 2 adet kanadın birleşiminden oluşan yük ve eşya taşımada kullanılan gövdeyi,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MAKAS: Arabanın şasi ve kasasını birleştiren kasa genişliğinde ovalleştirilmiş altı parçadan oluşan esnemeyi sağlayan CK75 makaslık çelik yayı,

MAKAS BAŞLIĞI: Alt ve üst makasların birbirine cıvata ile sabitlenmesini sağlayan metal parçayı,

NEBATİ DESEN: Talikayı süslemede kullanılan bitkisel desenleri,

ÖN BAĞCIK: Üzerine makasların bağlandığı ahşap parçayı,

ÖN ÇEKİ BAĞLANTISI: İki adet çeki kolunun çatma ile birleştirilerek ön dingile aşağı ve yukarı hareket edecek şekilde bağlanan, atın arasına girerek arabayı hareket ettirmesini sağlayan ahşap parçayı,

ÖN KUNDAK: Arabanın metal ön dingilinin üzerine purvant ile sabitlenen, ön bağcık altında yer alan ve merkezinden delinerek arabanın sağa sola dönmesini sağlayan hareketli ve güçlü ahşap parçayı,

ÖZEK: Şasiyi oluşturan parçalardan ön bağcık, arka bağcık ve arka kundağı birbirine bağlayan önden arkaya uzanan ahşap ara parçayı,

ÖZEK ÇATALI: Özeğin iki yanında, arka bağcık ve arka kundağın arasında yer alan ve arka dingili sabitleyen 2 adet ahşap parçayı,

PANÇ: Yay şeritleri delmede kullanılan aleti,

PARMAK: Tekerleğin oluşumunda yer alan başlık ve espitleri birleştirmede kullanılan 12 adet ara parçayı,

PORYA: Tekerlek başlığının ortasına geçirilerek tekerleğin dönüşü esnasında ahşap başlığın yıpranmasını önleyici metal silindiri,

PURVANT: Uç kısmı yivli, kenarları dövülerek ezilmiş “U” biçiminde ahşap parçaları birbirine tutturmak amacıyla kullanılan tel parçaları,

PURVANT BAŞLIĞI: Purvantın yivli iki ucuna geçirilerek sabitlemeyi sağlayan metal parçayı,

RAMAK KALA OLAY: İş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

SERT AHŞAP: Meşe, kayın, ceviz veya dişbudak gibi sağlam ağaçları,

SÖVEN: Arabanın kasa kısmında, yastıkların üzerine sabitlenen ve kanatların bağlandığı 4 adet şekillendirilmiş dikey ahşap parçayı,

ŞASİ: Ön kundak, arka kundak, ön bağcık, arka bağcık, özek, 2 adet özek çatalı, ön ve arka dingilden oluşan aksamı,

ŞERİT YAY: Makaslarda kullanılan sert çelik plakayı,

TABAN DEMİRİ: Isıtılarak genleştirilen ve sıcak haldeyken espitlerin dışına geçirilerek başlık, parmak ve espitleri birleştiren aynı zamanda yolculuk esnasında ahşaptan oluşan tekerleğin aşınmasını önleyen metal çemberi,

TALİKA: Edirne’ye özgü çift yaylı at arabası çeşidini,

TEHLİKE: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TORNA: Ahşap ve metali şekillendirmede kullanılan aleti ve

YASTIK: Kasanın altında yer alan ve üzerine sövenlerin altına makasların bağlandığı ahşap parçayı,

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler	7

2.4.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

3.	MESLEK PROFİLİ	7

3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri	7

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar	8

3.3. Tutum ve Davranışlar	9

Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar	10

# GİRİŞ

Talikacı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nin görevlendirdiği Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

## Talikacı (Seviye 6) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, Talika yapımı için hazırladığı ölçeklendirmeye uygun olarak; iş organizasyonu yapan, ön hazırlık yapan, tekerlek yapımını gerçekleştiren, kasa yapımını gerçekleştiren, çeşitli renk ve süslemeler ile parçaları tamamlayan ve hazırladığı parçaları birleştirerek Talika’yı tamamlayan nitelikli kişidir.

## Talika, kelimesinin kökeni Macarca olup “Dört tekerli bir tür at arabası” anlamına gelmektedir. Talika tek atla çekilen dört tekerli bir yapıya sahip olan, yaylı at arabası demektir. Üzeri ahşap oyma, el işçiliği ve bezeme sanatları ile süslenmiş bu arabalar Balkanlara bilhassa Edirne’ye özgü olan bir yük ve yolcu taşımak için kullanılan araçtır. Edirne talikalarının diğer talikalardan farkı çift karşılıklı makaslarının olmasıdır. Bu da engebeli arazilerde daha fazla esneklik sağlamıştır. Bu araçlar, Balkanlar’da yaşayan toplulukların göçler esnasında kullandığı ve arazilerine uygun olacak sistemlerde inşa ettikleri ve kültürlerine has motifleri bezedikleri bir tür araçtır.

## Talikaların yapımının azalmaya başlamasıyla aynı zamanda onu ahşap oymalar ve bezemelerle de süsleyen ustalar da günden güne yok olmuştur. Türk kültürünün bir parçası olan talika üzerindeki motifle ve figürler pek çok duygu ve düşünceyi ifade etmektedir.

## Mesleğin Meslek Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 2651 (Görsel Sanatçılar)

## Mesleğe Yönelik Özel Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

4857 Sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı

18.02.2000 tarihli ve 23968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar İle Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik”

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”

*Mesleğin icrasına yönelik İSG, Çevre ve diğer konulardaki mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Talikacı (Seviye 6) ışık alan, kapalı, uygulamaya uygun ısıdaki alanlarda çalışır. Çalışma ortamı sakin ve konsantre olmasını sağlayıcı olmalıdır. Çalışmalarını tek başına veya grup ile birlikte yürütebilir. Malzeme hazırlığı ve uygulamalarda uzun süreler hareket halinde ve ayakta  çalışmalar yapabilir. Çalışma gün ve saatleri görev uygulama yapacağı tekniklere göre değişkenlik göstermektedir. Hafta sonu veya resmî tatil günlerinde ve seyahat gerektiğinde önceden belirlenmiş çalışma koşulları, sözleşme, iş akdi ve ilgili kanunlar doğrultusunda çalışır.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren iş kazası, meslek hastalığı ve yaralanma gibi sorunlar oluşması riskleri bulunmaktadır. Kullanılan malzemelerin niteliğinden dolayı temas ve solunum ile ilgili rahatsızlıklar ile duruş bozuklukları görülebilir. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir. Risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.                       MESLEK PROFİLİ

## 3.1. Görevler, İşlemler, Başarım Ölçütleri, Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri

| Görev | A. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Gerekliliklerini Uygulamak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| A.1 | İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulamak | A.1.1 | İSG ile ilgili önlemleri göz önünde bulundurarak kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışır. | İSG önlemleri ve iş süreçlerine uygulanması Atık Yönetimi Yönetmeliği Araç, gereç ve ekipmanların kullanımında uyulması gereken sağlık ve güvenlik işaretleri ve anlamları KKD türleri ve kullanımı Çalışma ortamındaki risk ve tehlikeler Çalışma ortamında görülebilecek tehlike, risk ve ramak kala olaylar ve alınması gereken önlemler Çalışma ortamında görülebilecek acil durum türleri ve alınması gereken önlemler İş süreçlerinde ortaya çıkan atık türleri, tasnifi ve bertaraf yöntemleri İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanması, muhafazası ve teslim yöntemleri İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipman seçiminde uyulması gereken kalite gereklilikleri İş süreçlerinin uygulanması esnasında uyulması gereken kalite gereklilikleri |
|  |  | A.1.2 | İşin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanları sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun şekilde kullanır. |  |
|  |  | A.1.3 | Çalışma ortamında iş süreçlerine göre KKD’leri talimatlarına uygun olarak kullanır. |  |
|  |  | A.1.4 | Kendisini ve çevresini etkileyeceğini gözlemlediği tehlike, risk ve ramak kala olayları yazılı ve/veya sözlü olarak ilgililer ile paylaşır. |  |
|  |  | A.1.5 | Acil durumlarda, acil durum planında yer alan önlemleri uygular. |  |
| A.2 | Çevre koruma önlemlerini uygulamak | A.2.1 | İş süreçlerinde ortaya çıkan atık malzemelerin tasnifini ve bertarafını talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
|  |  | A.2.2 | İş süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir materyallerin toplanmasını, muhafazasını ve teslimini talimatlara göre gerçekleştirir. |  |
| A.3 | Kalite gerekliliklerini uygulamak | A.3.1 | İş süreçlerinde belirlenmiş kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. |  |
|  |  | A.3.2 | İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerde bulunur. |  |

| Görev | B. İş Organizasyonu Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| B.1 | İş planlaması yapmak | B.1.1 | Talika yapımı için yürütülecek işleri planlar. | Uygulayacağı Talika hazırlama tekniğine göre iş planı hazırlama Talika çeşidine göre malzeme belirleme Talika malzemesi temin etme yöntemleri İş süreçlerinde tutulması gereken kayıt yöntemleri İş süreçlerinde arşivleme yöntemleri Kişisel temizlik ve bakım kuralları Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetleri İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliği İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımı İş süreçlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların muhafaza koşulları |
|  |  | B.1.2 | Talika yapımında kullanılacak malzemelerin teminini sağlar. |  |
|  |  | B.1.3 | İş süreçlerinde kayıt tutma ve arşivlemeye yönelik işlemleri yöntemine uygun olarak yapar. |  |
| B.2 | Kişisel hazırlık yapmak | B.2.1 | Çalışma öncesi el yıkama gibi kişisel temizlik önlemlerini alır. |  |
|  |  | B.2.2 | Çalışma ortamına ve işe uygun iş kıyafetini giyer. |  |
| B.3 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların hazırlık ve bakımını yapmak | B.3.1 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların temizliğini talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.2 | Kullanılan araç, gereç ve ekipmanların bakımını talimatına uygun şekilde yapar. |  |
|  |  | B.3.3 | Araç, gereç ve ekipmanları belirlenmiş saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza eder. |  |

| Görev | C. Talika İçin Ön Hazırlık Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.1 | Talika yapımı için ölçeklendirme yapmak | C.1.1 | Model aldığı at arabasının her parçasının orijinal ölçülerini alır. | At arabalarının türleri ve özellikleri At arabalarını oluşturan parçalar ve özellikleri At arabalarının parçalarının ölçülerini almada izlenen yöntemler At arabalarının parçalarının ölçülerini alma Ölçeklendirme yöntemleri Orijinal ölçüye göre parçaların ölçeklendirilerek küçültülmesi Talika yapımında kullanılan ağaç türleri ve özellikleri Tekerlek yapımında kullanılan kalıp türleri ve kalıp hazırlama yöntemleri Tekerlek boyası türleri ve özellikleri |
|  |  | C.1.2 | At arabasının orijinal ölçülerindeki her parçayı yapacağı talikanın ebadına göre ölçeklendirir. |  |
|  |  | C.1.3 | Talika yapımında kullanacağı tüm parçaların ebatlarını hazırlar. |  |
|  |  | C.1.4 | Ölçeklendirmeye göre kullanacağı sert ağacı (meşe, kestane, kayın vb.) seçer. |  |
| C.2 | Tekerlek için kalıp hazırlığı yapmak | C.2.1 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı tekerlek kalıbını uygun malzeme kullanarak hazırlar. |  |
|  |  | C.2.2 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı espit kalıbını uygun malzeme kullanarak hazırlar. |  |

| Görev | C. Talika İçin Ön Hazırlık Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| C.3 | Kasa için kalıp hazırlığı yapmak | C.3.1 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı söven kalıbını hazırlar. | Kasa yapımında kullanılan kalıp türleri ve kalıp hazırlama yöntemleri Kalıp hazırlamada kullanılan malzemelerin (karton, 3 mm MDF) özellikleri Yastıkların kullanım yeri ve amacı Özek ve özek çatalının kullanım yeri ve amacı Ön çeki kullanım yeri ve amacı |
|  |  | C.3.2 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı kanat kalıbını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.3 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı kasa taban kalıbını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.4 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı yastık kalıplarını 2 adet taban yastığını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.5 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı ön ve arka bağcık kalıplarını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.6 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı ön ve arka kundak kalıplarını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.7 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı özek ve özek çatalının kalıbını hazırlar. |  |
|  |  | C.3.8 | Ölçeğe uygun olarak kullanacağı ön çeki kalıbını hazırlar. |  |

| Görev | D. Talika Tekerleği Yapmak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| D.1 | Başlığa şekil vermek | D.1.1 | Ölçeğe uygun şekilde tornada başlığı çeker. | Başlığa şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Başlığa şekil vermede kullanılan yöntemler Parmaklara şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Parmaklara şekil vermede kullanılan yöntemler Espitlere şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Espitlere şekil vermede kullanılan yöntemler Tekerlek parçalarını birleştirmede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Tekerlek parçalarını birleştirme yöntemleri ve tekerleği boyama |
|  |  | D.1.2 | Ölçeğe uygun olarak başlık üzerinde parmakların yerleşeceği 12 adet eşit aralıklarla dikdörtgen şeklinde delikleri açar. |  |
|  |  | D.1.3 | Başlığın göbeğine porya geçirir. |  |
| D.2 | Parmaklara şekil vermek | D.2.1 | Frezede parmakları ölçeğe uygun olarak hazırlar. |  |
|  |  | D.2.2 | Içkı ile parmaklara şekil verir. |  |
|  |  | D.2.3 | Parmakları başlığın etrafına yerleştirir. |  |
| D.3 | Espitlere şekil vermek | D.3.1 | Kıl veya şerit testere ile espitleri ölçeğe uygun olarak keser. |  |
|  |  | D.3.2 | Espitleri parmakların etrafına geçirir. |  |
|  |  | D.3.3 | Espitleri çekiçle vurarak sabitlenmesini sağlar. |  |
| D.4 | Tekerlek parçalarını birleştirmek | D.4.1 | Şekillenen tekerleği mengene ile sıkıştırır. |  |
|  |  | D.4.2 | Özel hazırlanmış taban demirini geçirir. |  |
|  |  | D.4.3 | Tekerleği seçtiği renk ile boyar. |  |

| Görev | E. Kasa Yapımını Gerçekleştirmek |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.1 | Söven ve alt yastıkları şekillendirmek | E.1.1 | Kalıba uygun şekilde söveyi kıl testere ya da şerit testere ile şekillendirir. | Söveye şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Sövene şekil vermede kullanılan yöntemler Söven şekillendirmede kullanılan motif çeşitleri Alt yastıklara şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Alt yastıklara şekil vermede kullanılan yöntemler Kanat parçalarına şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Kanat parçalarına şekil vermede kullanılan yöntemler Kanat parçalarını birleştirme yöntemleri Astarlama işlemi |
|  |  | E.1.2 | Kalıba uygun şekilde alt yastıkları kıl testere ya da şerit testere ile şekillendirir. |  |
|  |  | E.1.3 | Söven ile alt yastıkları birleştirir. |  |
|  |  | E.1.4 | Sövenin dış kısmını freze ya da ıçkı aracılığıyla oyarak motiflendirir. |  |
|  |  | E.1.5 | Kullanıma hazır hale gelen söveyi zımparalar. |  |
| E.2 | Kanatları şekillendirmek (Devamı var) | E.2.1 | Kalıba uygun şekilde sekiz adet kanat parçasını kıl testere ya da şerit testere ile kullanacağı yere uygun şekilde şekillendirir. |  |
|  |  | E.2.2 | Şekillendirilen sekiz adet kanat parçalarını motifli kısımları dışta kalacak şekilde birbirine geçirerek birleştirir. |  |
|  |  | E.2.3 | Kanatların dış kısmı motifli olacak şekilde iç kısmına ahşap yerleştirir. |  |
|  |  | E.2.4 | Kullanıma hazır hale gelen kanatları zımparalar. |  |
|  |  | E.2.5 | Kanatların astarını atarak boyaya hazır hale getirir. |  |

| Görev | E. Kasa Yapımını Gerçekleştirmek |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| E.2 | Kanatları şekillendirmek | E.2.6 | Astarı kuruyan kanatların iç kısmını siyaha boyayarak kurumaya bırakır. | Kanat parçalarını boyama yöntemleri Kanat parçalarını boyamada kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Alt tabana şekil vermede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Alt tabana şekil vermede kullanılan yöntemler Üst kasayı hazırlamada kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Üst kasayı yerleştirmede kullanılan yöntemler |
|  |  | E.2.7 | Kanatların iç kısmı kuruduktan sonra dış kısmını zemin rengi ile boyayarak kurumaya bırakır. |  |
|  |  | E.2.8 | Zemin rengi kuruyan dış kasanın üzerindeki nebati desenleri çeşitli renklerle boyar. |  |
|  |  | E.2.9 | Boyama işlemi tamamlandıktan sonra vernik atarak boyanın sabitlenmesini sağlar. |  |
| E.3 | Alt tabanı şekillendirmek | E.3.1 | Alt tabanı kalıplara göre hazırladığı altı parçayı yan yana koyarak birleştirir. |  |
|  |  | E.3.2 | Birleştirdiği alt tabanı kasanın iç kısmına göre şekillendirir. |  |
| E.4 | Üst kasayı oluşturmak | E.4.1 | Yastıklara bağlanan sövenlere kanatları vida, çivi kullanarak sabitler. |  |
|  |  | E.4.2 | Alt tabanı yastıkların üzerine 2 kanadın arasına yerleştirir. |  |

| Görev | F. Talikayı Tamamlamak |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| F.1 | Alt şaseyi hazırlamak | F.1.1 | Ön ve arka dingilleri metal malzeme kullanarak tekerlek başlıklarındaki poryaların hacmine göre tornada çeker. | Alt şaseyi hazırlamada kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Alt şaseyi hazırlamada kullanılan yöntemler Talikanın tüm parçalarını birleştirmede kullanılan malzeme, ekipman ve aletler Talikanın tüm parçalarını birleştirmede kullanılan yöntemler Ön çeki bağlantısı Ön kundak teriminin anlamı Özek çatalı teriminin anlamı Özek takımları teriminin anlamı Taban demiri teriminin anlamı Boyaları muhafaza yöntemleri Malzeme türlerine göre temizlik yöntemleri Çalışma ortamının düzeni |
|  |  | F.1.2 | Purvantları (yassı demir parçası ve 2 ucu yuvarlak yiv) ölçeklendirmeye uygun olacak şekilde hazırlar. |  |
|  |  | F.1.3 | Ön kundak ve arka kundağı özek ve özek çatallarını kullanarak birleştirir. |  |
|  |  | F.1.4 | Metal dingilleri ahşap dingillere purvantlar ile sabitler. |  |
| F.2 | Parçaları birleştirmek | F.2.1 | Açıklıkları ve uzunları ölçeklendirilmiş olan makasları purvantlar yardımıyla alt ve üst yastıklara sabitler. |  |
|  |  | F.2.2 | Alt ve üst makasları cıvatalarla birbirine sabitleyerek kasa ve üst şaseyi birleştirir. |  |
|  |  | F.2.3 | Tekerleri poryalardan dingillere geçirerek yerleştirip, yivli kısmına somun takarak sabitler. |  |
|  |  | F.2.4 | Çeki demirini ön dingilin ahşap kısmına aşağı yukarı hareket edecek şekilde menteşe ile sabitler. |  |
| F.3 | Çalışma alanını toplamak | F.3.1 | Çalışma esnasında kullandığı boyaları yöntemine uygun şekilde muhafaza eder. |  |
|  |  | F.3.2 | Çalışma esnasında kullandığı malzemelerin (fırça, ıçkı, testere vb.) temizliğini yaparak uygun şekilde muhafaza eder. |  |
|  |  | F.3.3 | Çalışma ortamını yeni uygulamalar için düzenler. |  |

| Görev | G. Mesleki Gelişim Faaliyetlerini Yürütmek |
| --- | --- |
| İşlemler | Başarım Ölçütleri | Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerileri |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |  |
| G.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri ve süreçleri takip etmek | G.1.1 | Mesleği ile ilgili yenilikleri uygun kaynaklardan takip eder. | Alanı ile ilgili güncel bilgileri takip edeceği kurum, kuruluş ve yayınlar Mesleki eğitim veren kurum ve kuruluşlar Alanıyla ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar etkinliklerini takip edeceği araçlar Kişisel portföy oluşturma |
|  |  | G.1.2 | Mesleği ile ilgili seminer, konferans, zirve, çalıştay, eğitim, atölye, fuar türü faaliyetlere katılır. |  |
| G.2 | Bireysel mesleki gelişimini sağlamak | G.2.1 | Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından mesleki konulara ilişkin düzenlenen eğitim programlarına katılır. |  |
|  |  | G.2.2 | Diğer sanat dalları ile ilgili faaliyetleri takip ederek, mesleki ve kişisel gelişimini sağlar. |  |
|  |  | G.2.3 | Mesleki eser, belge ve dokümanlarından kişisel portföyünü hazırlar. |  |
| G.3 | Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak | G.3.1 | Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur. |  |
|  |  | G.3.2 | Meslektaşlarının talebi halinde mesleki ilkeler, konular ve uygulamaları hakkında görüş bildirir. |  |

## 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

- Ağaç

- Arka bağcık

- Arka kundak

- Boya çeşitleri (astar, vernik vb. )

- Çeki demiri

- Dingil mili

- Fırça

- Içkı

- Makas

- Makas başlığı

- Metal malzemeler

- Kalıp malzemeleri

- Kıl testere

- KKD (önlük, bone, eldiven vb.)

- Panç

- Porya

- Şerit testere

- Torna

- Yastık

- Yardımcı el aletleri (cıvata, çivi, çekiç vb.)

## 3.3. Tutum ve Davranışlar

- Araç, gereç ve ekipmanlar ile malzemelerin verimli kullanımına özen göstermek

- Çalışma ortamının temizlik ve düzenine özen göstermek

- Çalışma ortamında iş disiplinine sahip olmak

- Çalışma ortamında olumlu ve duyarlı olmak

- Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çalışmalarında detaylara estetik yaklaşım ve özen göstermek Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Geribildirimlere, uyarılara ve eleştirilere açık olmak

- Herhangi bir kriz anında sorunların çözümüne yönelik tutum sergilemek

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşbirliğine açık olmak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak

- Meslek etiğine uygun davranmak

- Stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranmak

- Sorumluluğundaki görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeye özen göstermek

# Ek: Meslek Standardı Hazırlama ve Doğrulama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

| No | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Özcan Abacı | 2005 - Geleneksel el sanatları sanatkârı Ahşaptan talika, fayton ve tarım aletlerinin maketini yapma ustası Sağlık Teknisyeni | 32 yıldır Talikacı, Anelsander Yönetim Kurulu Üyesi |
| 2. | Sıddı Zübeyde Atan Bülbül | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Sanatlar (Tezhip) Yüksek Lisans | 25 yıllık, Ebru ve Tezhip Sanatkârı Anadolu El Sanatları Derneği Sanat ve Eğitim Kurulu Üyesi/ Proje Koordinatörü |
| 3. | Uğur Türker | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Lisans Anadolu Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Lisans | 2016- Devam ediyor Anadolu El Sanatları Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uluslararası Festivaller Birliği Geleneksel Sanatlar Kurulu Başkanı |
| 4. | Dr. Öğr. Üyesi Çetin Öztürk | Seramik Mühendisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, (Lisans-Yüksek Lisans–Doktora). TU Bergakademie Freiberg Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnik (Master Çalışması-2005-2006) | Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (2015-2023), Seramik Bölümü (2023-Devam ediyor) |
| 5. | Doç. Dr. Aslıhan Erkmen | 2011- İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi (Dr) | 2020- Devam ediyor İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi |
| 6. | Melike Temiz | 2019- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans 2015- Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü | 2022- Devam ediyor Geleneksel Sanatlar Derneği, Kültür, Sanat ve Yayın Koordinatörü |
| 7. | Tülay Aslıhak Uğurelli | Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilim Bölümü Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilim Bölümü Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdür V. |
| 8. | Nazan Kıvrakoğlu | Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans | Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı |
| 9. | Selcen Avcı | DACUM Eğitimi TÜRKAK_TS EN ISO IEC 17024 Personel Akreditasyonu Eğitimi, MYK Sınav ve Belgelendirme Semineri, İç Tetkik Eğitimi | EDUSER Ltd. Şti., DACUM Moderatörü, 20 yıl |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü

- Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

- Hak-İş Konfederasyonu

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

- Ankara Sanayi Odası (ASO)

- Ankara Ticaret Odası (ATO)

- İstanbul Ticaret Odası (İTO)

- İstanbul Sanayi Odası (İSO)

- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

- Belgelendirme Kuruluşları Derneği (BEKDER)

- Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Derneği (YBKDER)

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Sanatları Bölümü,

- Geleneksel Sanatlar Derneği

- İstanbul Gedik Üniversitesi

- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Halk Kültürü Daire Başkanlığı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/ Somut Olmayan Kültürel Miras Daire Başkanlığı

- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

- Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(TÜRK-İŞ)

Mesleki Yeterlilik Kurumu

- MYK Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, 		Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, 		Üye (Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Temsilcisi)

Fethullah GÜNER, 				Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Bendevi PALANDÖKEN, 	Üye (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Eda AKBULUT, 		                       Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, 8 seviyeli Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre seviye 6 olarak belirlenmiştir.